Новое семейство тракторов ЧТЗ

С июня 2002 года завод перешел на выпуск нового семейства модернизированных тракторов типа Т10 (маркировка базовой модели тракторов этого типа - Т10.0000). 
Тракторы нового семейства - это результат 4-х-летней работы Челябинского тракторного завода по повышению качества, технического уровня, надежности и унификации своих предшественников: тракторов Т-170М1 и Т-10.02. 
Реализация накопленных технических решений позволила перейти на выпуск более совершенного трактора Т10. Решая задачу существенного повышения технического уровня, улучшения потребительских свойств и показателей, разработан и реализован комплекс мероприятий. 
Увеличенная до 180 л.с. мощность двигателя при повышенном запасе крутящего момента до 25% позволяет эффективно использовать землеройные агрегаты. Возможность работы двигателя на различных видах топлива (дизельное, керосин, газоконденсат) делает трактор и агрегаты на его базе весьма эффективными в различных регионах. 
В зависимости от условий эксплуатации на трактор могут устанавливаться дефорсированные двигатели мощностью 140 и 170 л.с. Запуск двигателей пусковым двигателем П-23У или прямой электростартерный. Предусмотрена возможность комплектации предпусковым подогревателем. 
Применение на этом тракторе новой подвески в виде балансирной балки с микроподрессориванием взамен рессоры позволяет рационально использовать массу ходового аппарата, включающегося в работу при заглублении отвала бульдозера, увеличивая давление режущей кромки на грунт, что позволяет эффективно использовать агрегат на плотных грунтах. 
Удлиненная ходовая часть (на тракторе установлена 6-катковая тележка вместо 5-катковой на тракторах Т-170М1 и Т-10.02) существенно улучшает тягово-сцепные свойства, что в совокупности с двигателем увеличенной мощности позволяет повысить производительность бульдозерно-рыхлительных агрегатов до 20%. Имеется устройство для регулировки колеи, что позволяет уменьшить износ деталей ходового аппарата. 
Два типа трансмиссии: усовершенствованная механическая трансмиссия, в механизмах поворота которой применены диски трения с металлокерамическими накладками вместо асбестовых, что существенно повышает срок службы механизмов и увеличивает межрегулировочный период, или трехскоростная реверсивная гидромеханическая трансмиссия с гидросервированным управлением позволяют потребителю сделать выбор в зависимости от конкретных условий и требований. 
Трактор оборудуется кабиной с круговой обзорностью, в которой устанавливается вентиляционно-отопительная система повышенной эффективности. По желанию заказчика кабина может оснащаться дополнительным масляным отопителем или кондиционером, аварийным люком на крыше. 
Тракторы могут комплектоваться устройством защиты тракториста при опрокидывании и от падающих предметов (ROPS-FOPS). 
Тракторы типа Т10 оснащаются высокопроизводительным землеройным оборудованием. Применяются различные типы бульдозерных отвалов: прямой, полусферический, сферический для сыпучих грунтов (угольный), поворотный. Однозубый и трехзубый рыхлители позволяют эффективно разрабатывать мерзлые и скальные грунты. 
Для использования на лесозаготовительных работах, в дорожном и промышленном строительстве тракторы могут оснащаться специальными тяговыми лебедками типа ЛТ 25. На базе тракторов Т10 завод может изготавливать целый ряд машин различного назначения, в том числе и под конкретного заказчика. 
Для работы на слабых почвах выпускаются тракторы с увеличенной длиной опорной поверхности на грунт и уширенными до 900 мм башмаками гусениц. На эти тракторы может устанавливаться бульдозерное оборудование с прямым отвалом. 
На специальной базе тракторов типа Т10 изготавливаются трубоукладчики ТР12 и ТР20, грузоподъемностью 12,5 и 20 тонн. 
Работы по дальнейшему совершенствованию тракторов типа Т10 и агрегатов на их базе продолжаются. С переходом на производство тракторов Т10 применена новая система маркировки моделей.

Каждой модели трактора присваивается условное обозначение, состоящее из буквенных и цифровых кодов: 
Условное обозначение модели трактора состоит из букв и цифр:

Х 10 Х . X X X X - XX XX XX -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 – классификационная литера:

- Т – трактор

- Б – трактор с бульдозерным или бульдозерно-рыхлительным оборудованием (агрегат)

2 – тяговый класс

3 – буквенный индекс:

- Б – трактор болотоходной и трубоукладочной модификации

- М – трактор с вынесенной вперед точкой крепления гидроцилиндров

4 – цифровое обозначение дизеля мощностью:

- 0 – 180 л.с.

- 1 – 170 л.с.

- 2 – 140 л.с.

5 – цифровое обозначение типа трансмиссии:

- 0 – гидромеханическая

- 1 – механическая

- 2 – гидромеханическая с механизмами поворота в масле

- 3 – механическая с механизмами поворота в масле

6 – цифровое обозначение ходовой системы:

- 0 – 6 опорных катков

- 1 – 5 опорных катков

- 2 – 7 опорных катков

- 3 – облегченная, 5 катков

- 4 – облегченная, 6 катков

7 – цифровое обозначение системы пуска дизеля:

- 0 – электростартерная

- 1 – пусковой двигатель П-23У

- 2 – «Север» - пусковой двигатель П-23У, предпусковой подогреватель и дополнительный отопитель в кабине

- 3 – пусковой двигатель П-23У  и предпусковой подогреватель

- 4 – пусковой двигатель П-23У и дополнительный отопитель в кабине

8 – цифровое обозначение назначения, агрегатирования:

- 0 – без прицепного устройства, приспособлен под бульдозерно-рыхлительное оборудование

- 1 – с жестким прицепным устройством, под бульдозерное оборудование

- 2 – с маятниковым прицепным устройством, под бульдозерное оборудование

- 5 – база под трубоукладчики ТР20 и ТР12

- 6 – двойного назначения для с/х производства с задней навеской

- 7 – двойного назначения для с/х производства с подъемно-прицепным устройством

- 8 – двойного назначения для с/х производства с маятниковым прицепным устройством

- 9 – база под подгрузчик

- 10 – база для экскаватора траншейного цепного с бульдозерным оборудованием

- 11 – с маятниковым прицепным устройством, без бульдозерного оборудования,

- с 6-скоростной механической трансмиссией

- 12 – с жестким прицепным устройством и валом для привода вала отбора мощности

- 13 – база для экскаватора траншейного цепного

- 14 – база под кран КП-25

9 – индекс бульдозерного оборудования

- Е – с полусферическим отвалом и гидроцилиндром перекоса

- В – с прямым отвалом и гидроцилиндром перекоса

- В1 – с прямым отвалом для разработки легких и средних грунтов

- В4 – с прямым отвалом для тракторов болотоходной модификации

- Д – с прямым поворотным отвалом

- К – угольный со сферическим отвалом

10 – индекс рыхлительного оборудования

- Р – трехзубое параллелограммного типа

- Н – однозубое параллелограммного типа

- Н2 – однозубое радиального типа